……………………………………………………………………..

Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr  2 do SIWZ/ZP/PN -  18/2018

- ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO PIERWOTNA

| Lp. | Nazwa | Jedn. Miary szuk | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień modularny ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm); długość trzpienia od 115mm do 190mm i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm. Dla typu Coxa Vara ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D micro i macro struktur, typu "press-fit", posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 44-66 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66; o średnicy wewn. 32 neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową 52-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 56-66mm neutralna oraz w rozmiarach 52-66mm z dziesięciostopniową reorientacją | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa metalowa o średnicy 28mm, 36mm i 40 mm wysokopolerowana, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28, 5 długości szyjki dla rozmiaru 36, 6 długości szyjki dla rozmiaru 40, konus 12/14 z możliwością zastosowania w artykulacji metal na metal (MoM) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zaślepka do panewki | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruba do kości gąbczastej od długości od 20mm do 70mm, co 5mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Głowa ceramiczna rewizyjna z adapterem (biolox delta) 28mm, 32mm i 36mm, 40mm, 44 mm min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| R A Z E M; |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga, bezpłatnego  użyczenia instrumentarium na czas trwania  umowy

- ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO REWIZYJNA

| Lp. | Nazwa | Jedn. Miary sztuk | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rewizyjny Trzpień–tytanowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, kołnierzowy, pokryty hydroxyapatytem na całej długości, w minimum 5 rozmiarach, od 180mm do 240mm. Dodatkowo posiadające nacięcia w płaszczyźnie AP I ML zwężającej się części dystalnej umożliwiając dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Stożek trzpienia 12/14 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień rewizyjny, modularny, wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy, pokryty porowatą okładziną, składający się elementu proksymalnego i dystalnego połączonego śrubą. Element proksymalny, dostępny w 3 średnicach 20mm, 24mm i 28mm oraz 4 długościach od 75mm do 105mm, umożliwiający ustawienie kąta antewersji w zakresie 360 stopni, w dwóch opcjach offsetu 40mm i 45mm. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Element dystalny, typu Wagner, o oktagonalnym przekroju poprzecznym, zwężający się dystalnie (2.5° stożek), umożliwiający stabilizację osiową i antyrotacyjną, dostępny w 16 średnicach od 14mm do 31mm i 4 długościach 140mm, 190mm, 240mm i 290mm, dla wybranych rozmiarów w opcji prostej lub z możliwością zamontowania pod kątem 3 stopni odchylenia. Całość łączona za pomocą śruby mocującej element proksymalny z elementem dystalnym, dostępnej w 4 długościach od 75mm do 105mm. System posiada specjalne frezy stożkowe dostosowane do kształtu trzpienia. Stały kąt szyjkowo-trzonowy 135 stopni, stożek 12/14. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba zamienna (rezerwowa) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Część przynasadowa: proksymalne rozszerzenia i przednio-tylna powierzchnia czołowa [zapobiegające] przemieszczeniu skrętnemu; długość 100 mm, szyjka 25 lub 35 mm, stożek 12/14; średnica proksymalna 26 mm przy złączu z komponentem krętarzowym; wyposażona w degresywne poziome makrostruktury zapobiegające obniżaniu się implantu. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Część trzonowa: walcowa i wygięta w celu dopasowania do anatomicznej krzywizny kości udowej; pionowe makrostruktury odporne na siły skrętne, powierzchnia A/P płaska; wyposażona w 1 do 3 otworów dystalnych na śruby mocujące o średnicy 5 mm – zależnie od długości trzpienia; 4 długości: 125, 175, 225, 275 mm (długość protezy w całości od 225 do 375 mm); 6 średnic: 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm; w całości pokryty hydroksyapatytem | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Opcjonalna tytanowa płytka krętarzowa, pokryta hdyroksyapatytem | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruba tytanowa 5mm do mocowania trzpienia | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Panewka rewizyjna bezcementowa, hemisferyczna wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki w rozmiarach minimum 54-80 mm, dozwolone artykulacje Hard-on-Hard do 72 mm, wkład ES3 do 80 mm, lub panewka rewizyjna o pogłębionym dnie, offset 4-6mm w rozmiarach minimum 54-72mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podkładki rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, o kształcie zapewniającym większą powierzchnię kontaktu z kością oraz implantem panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze, w opcji półkolistej posiadające dodatkowe prostopadłe i kierunkowe otwory umożliwiające mocowanie podkładki do kości panewki za pomocą śruby o średnicy 5.5mm i długości od 25mm do 70mm; system umożliwia jednoczesne mocowanie podkładek półkolistych do implantu panewki za pomocą: śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm i cementu kostnego oraz cementu kostnego; podkładki występujące w grubościach 10mm, 15mm, 20mm i 30mm dla panewek w rozmiarach od 50 mm do 72 mm; opcji podkładki skrzydełkowe (neutralny, lewy i prawy) występujące w rozmiarze 56, 62, 68mm. System zawiera dedykowane narzędzia wraz z przymiarami wyposażone w komplet raszpli umożliwiających opracowanie miejsca podkładki pod konkretny wymiar implantu. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Podkładki rewizyjne w kształcie kwadratu o zmiennym kącie nachylenia 5, 10 i 15 stopni, mocowanie podkładki do kości panewki za pomocą śruby o średnicy 5.5mm i 6.5mm; połączenie podkładek między sobą oraz z implantem panewki odbywa się za pomocą cementu kostnego. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Panewka cementowana, wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości „cross linked poliethylen”, wyposażona w marker oraz specjalny kołnierz umożliwiający ukształtowanie implantu pod odpowiedni rozmiar panewki oraz zapewniający lepszą presuryzację i równomierny rozkład cementu kostnego o rozmiarach od 40mm do 53mm dla średnicy głowy od 28mm do 36mm. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Śruba do podkładek rewizyjnych | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Koszyki do rekonstrukcji ubytków kostnych w obrębie panewki, odtwarzające jej naturalny kształt, wykonane z tytanu, anatomiczne (prawy, lewy), w rozmiarach od 48mm do 72mm każdy, ze skokiem co 4mm, stabilizowane śrubami do panewki i talerza biodrowego, dla panewki polietylenowej osadzanej cementowo. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| R A Z E M ; |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga, bezpłatnego użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy

3.Implanty stosowane w zaopatrzeniu  złamań około-protezowych

| 1 | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej wprowadzane techniką minimalnej inwazji. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych . W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach śr. 5,0 - 7,3 mm. W części dalszej płyty otwory do srub korowych i gąbczastych 4,5- 5,0 . Płyta do dalszej nasady kości udowej boczna, dł. od 160 do 440mm, | 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Płyta LCP do bliższego końca kości udowej, płyta hakowa do kości udowej. Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyty proste, rekonstrukcyjnej, blokująco – kompresyjna niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyty wyposażona w otwory - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Płyty wyposażone w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Płyty w opcjach : proste wąskie, proste szerokie, płyty wygięte szerokie płyty rekonstrukcyjne, | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Systemu kabli ortopedycznych z zaciskami . Dostępne co najmniej dwie średnice kabli: zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę, implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej, instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli, instrumentarium wyposażone w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli, możliwość mocowania do płytek | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | System stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3.5. Płyta współpracująca z płytami typu LCP do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące. Komplet instrumentarium | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 60mm, samogwintujące, stal nierdzewna | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruby 3,5mm korowe, dł. od 10 do 90mm, samogwintujące, stal nierdzewna | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruby 5,0mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 14 do 50mm ze skokiem co 2mm i dł. od 50 do 90mm ze skokiem co5mm,samogwintujące, stal nierdzewna | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruby 4,5mm korowe, dł. od 14 do 140mm, samogwintujące, stal nierdzewna | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruba blokująca kaniulowana LCP śr. 7.3 mm,samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0 mm, stal, dł 20 -145mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruba konikalna kaniulowana, stożkowa, śr. 5.0 mm,samotnąca, gniazdo sześciokątne 4.0 mm, stal, dł 40 - 95mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruba blokowana 5.0 okołoprotezowa; dł. 8-16mm, tytan | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Przeciwnakrętka do śrub Ø 5.0 mm, stal | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Przeciwnakrętka do śrub Ø 5.0 mm, stal | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga, bezpłatnego użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy

…………………………………………………….                                  …………………………………………………………………

Miejscowość  i data                                                      Podpis i pieczątka imienna osób/y

upoważnionej do podpisania